PROJEKT  RENOWACJI  I  KOLORYSTYKI  ELEWACJI BUDYNKU  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GULCZU

Inwestor :

SZKOŁA PODSTAWOWA W GULCZU, UL.  CZARNKOWSKA 10

ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA  :

- Opis  stanu  istniejącego

- Opis  proponowanej  kolorystyki

- Wizualizacje kolorystyczne elewacji

OPIS  STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek Szkoły Podstawowej w Gulczu ze względu na czas budowy, bryłę budynku, wartości historyczne i artystyczne podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na dzień dzisiejszy w budynku została częściowo wymieniona stolarka okienna oraz pokrycie dachu. Do wymiany parapety z dachówki. Stolarka drzwiowa wymaga gruntownej renowacji lub wymiany.

Tynki zewnętrzne: „baranek” w bardzo złym stanie – do skucia w całości, tynk pod barankiem do częściowego skucia. Cokół budynku wykonany z kamienia wymaga oczyszczenia z farby (piaskowania) oraz uzupełnienia spoiny.

Podczas planowanego remontu elewacji należy:

- usunąć „baranek” na całej powierzchni elewacji

- skuć odseparowany miejscowo od podłoża tynk

- wkuć znajdujące się na elewacji budynku przewody elektryczne oraz TP

- uzupełnić miejscowe ubytki tynku

- zagruntować tynk

- nałożyć nowy tynk „baranek”

- dwukrotnie pomalować elewację farbą zgodnie z zatwierdzoną kolorystyką

- oczyścić cokół kamienny budynku

- uzupełnić spoinę w cokole

- zdemontować zewnętrzne parapety okienne z dachówki

- zamontować nowe parapety z kształtek ceramicznych

- przeprowadzić renowację skrzydeł drzwiowych zewnętrznych (skrobanie, szpachlowanie, uzupełnianie ubytków, malowanie)

OPIS PROPONOWANEJ KOLORYSTYKI

Stonowany beż

- ściany – kolory 	Muskat  13   L 72 – C16 - H 80

Muskat 15   L 85 - C 10 - H 83

(wg wzornika kolorów CAPAROL COLOR

– Sylitol Amphisilan)

- stolarka drzwiowa – farba olejna kolor brązowy

- kształtki ceramiczne (parapety) – brąz szkliwiony

Proponowany kolor o nazwie Muskat to ciepły w tonacji beż nawiązujący do odcieni kamienia naturalnego. Doskonale komponuje się z kamiennym cokołem oraz dachówką karpiówką tworząc stonowaną kompozycję.